Książ Wlkp., dnia 28.11.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa instalacji odwiórowywania oraz filtra powietrza wraz z wentylatorami”

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Dostawców w postępowaniu prowadzonym w ramach działania pn. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w ramach Poddziałania 1.5.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej Projektem), zapraszamy do złożenia oferty.

- Określenie zamawiającego

WALCZAK spółka jawna

ul. Dworcowa 1

63-130 Książ Wlkp.

NIP 785-16-65-737

REGON 411417176

KRS 0000004931

Adres do doręczeń listowych:

WALCZAK spółka jawna

ul. Dworcowa 1

63-130 Książ Wlkp.

Adres do doręczeń osobistych:

WALCZAK spółka jawna

Radoszkowo Drugie 35

63-130 Książ Wlkp.

Osoba do kontaktu: Marcin Walczak, marcin@walczakparkiety.pl, tel. 608 49 32 21, tel./fax 61 28 22 970

- Określenie trybu zamówienia

Niniejsze postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Dostawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

- Adres strony internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:

- na stronie internetowej Zamawiającego - www.walczakparkiety.pl/ogloszenia

- w Bazie Konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia

  - Rodzaj zamówienia

dostawy

  - Przedmiot zamówienia

    - Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Kod CPV | Nazwa |
| --- | --- |
| 42514000-2 42514300-5 | Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów Aparatura filtrująca |

    - Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa instalacji odwiórowywania oraz filtra powietrza wraz z wentylatorami

    - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, kompletnej, działającej w systemie podciśnieniowym instalacji odciągowej wiórów i pyłów drzewnych oraz filtra powietrza wraz 
z wentylatorami do linii obróbki i wykończenia litych oraz warstwowych drewnianych elementów podłogowych (drewno suche: dębowe oraz sklejka brzozowa). W dokumentacji znajduję się wykaz maszyn wraz z zapotrzebowaniem powietrza oraz plan ich umiejscowienia. Miejsce montażu filtra planowane jest w okolicach pomieszczeń socjalnym (w dół na rysunku 
z dokumentacji) około 5 m od tych pomieszczeń (około 9 m od budynku produkcyjnego).

Miejsce montażu instalacji: hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalnym w zakładzie firmy WALCZAK sp.j. w Radoszkowie Drugim 35, 63-130 Książ Wlkp.

Dokumentacja jest dostępna pod linkiem: www.walczakparkiety.pl/dokumentacja_filtr.zip

Wymagania dla instalacji, filtra i wentylatorów:

- wydajność filtra: 77’000 m3/h lub więcej

- powierzchnia tkaniny filtracyjnej w filtrze: 600 m2 lub więcej

- skuteczność filtracji: do 0,2 mg/m3 pyłu resztkowego w powietrzu powracającym na halę

- łączna moc znamionowa wentylatorów odciągowych: od 80 do 120 kW

- ilość wentylatorów odciągowych: 4 lub więcej

- jeden z wentylatorów (główny) wyposażony w sterowanie falownikiem

- wentylatory pracujące w systemie kaskadowym

- układ sterowania współpracujący z czujnikiem podciśnienia

- filtr wyposażony w system czyszczenia tkaniny filtracyjnej podczas przerw pracy filtra

- filtr wyposażony w klapy/membrany przeciwwybuchowe skierowane w górę

- filtr wyposażony w suchą instalację gaśniczą

- filtr wyposażony w drzwi rewizyjne

- filtr wyposażony w śluzę celkową

- filtr wyposażony w system transportu trocin z filtra do kontenera

- instalacja podzielona na 2 lub 3 nitki odpylania

- instalacja odciągowa zakończona przy maszynach zasuwami ręczymy lub łańcuchowymi

- instalacja odciągowa przy czopiarce wyposażona w chwytacz klocków

- instalacja wyposażona w powrót oczyszczonego powietrza z filtra na halę

- powrót powietrza wyposażony w klapę przeciwpożarową

- powrót powietrza wyposażony w układ regulacji ilości zawracanego powietrza (lato/zima)

- kompletne sterowanie instalacją wraz z szafą elektryczną

Oferta powinna uwzględniać całkowity koszt dostawy instalacji wraz z kosztami transportu, montażu oraz uruchomienia.

Cenę na ofercie prosimy rozbić na dwie pozycje (dwa środki trwałe):

- instalacja odwiórowywania, w skład której wchodzi instalacja odciągowa z maszyn oraz instalacja powrotu powietrza oczyszczonego

- filtr powietrza wraz z wentylatorami, w skład którego wchodzi: filtr, wentylatory, szafa sterownicza

    - Gwarancja

Dostawca zobowiązany jest do udzielenia na instalację wraz z filtrem co najmniej 12-sto miesięcznej gwarancji od daty przekazania maszyny.

  - Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych

- Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

- Termin wykonania zamówienia

do 28.02.2017 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

| Warunek | Sposób oceny spełnienia warunku |
| --- | --- |
| Dostawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w punkcie 18 niniejszego zapytania | Oświadczenie Dostawcy stanowiące element formularza oferty. |
| Dostawca spełnia warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. | Oświadczenie Dostawcy stanowiące element formularza oferty. |

- Informacja na temat wadium

Zamawiający nie oczekuje wpłaty wadium przez Dostawców

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

  - Kryteria oceny oferty

- Cena netto – cena ryczałtowa za wykonanie całego zakresu dostawy zgodnie z zapytaniem

- Powierzchnia tkaniny filtracyjnej w filtrze

- Ilość wentylatorów odciągowych

  - Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

| Kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena | 60 % |
| Powierzchnia tkaniny filtracyjnej w filtrze | 20 % |
| Ilość wentylatorów odciągowych | 20 % |

  - Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

| Kryterium | Sposób oceny kryterium |
| --- | --- |
| Cena netto ceny w walutach obcych będą przeliczane na PLN po kursie średnim NBP z dnia wystawienia oferty | cena najniższa / cena badana * 100 punktów * 60% |
| Powierzchnia tkaniny filtracyjnej w filtrze | 900 m2 lub więcej - 100 punktów niemniej, niż 800 m2, a mniej, niż 900 m2 - 80 punktów niemniej, niż 700 m2, a mniej, niż 800 m2 - 60 punktów mniej, niż 700 m2 - 30 punktów * 20% |
| Ilość wentylatorów odciągowych | 6 szt. lub więcej– 100 punktów 5 szt. – 80 punktów 4 szt. – 60 punktów * 20% |

- Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć pod adresami podanymi w punkcie 1 niniejszego zapytania listownie lub osobiście w dni robocze w godzinach od 7:00 do 16:00

Oferta musi wpłynąć do dnia 07.12.2016 r., do godziny 15:00

- Termin związania ofertą

nie krócej, niż do 20.12.2016

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających i dodatkowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych.

- Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.

Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.

Kopertę należy opisać:

- nazwą i adresem dostawcy

- nazwą i adresem zamawiającego

- adnotacją „OFERTA”

- nazwą przedmiotu zamówienia

- adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”

- Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są dostawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- pozostawaniu z dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Dostawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem.

- Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do umowy.

Załącznik nr 1. Wzór oferty

| ZAMAWIAJĄCY |  |
| --- | --- |
| Zamawiający: | WALCZAK spółka jawna ul. Dworcowa 1 63-130 Książ Wlkp. |
| Przedmiot zamówienia: | Dostawa instalacji odwiórowywania oraz filtra powietrza wraz z wentylatorami |
| DOSTAWCA |  |
| Nazwa Dostawcy: |  |
| Adres Dostawcy: |  |
| Oświadczenia: | Niniejszym oświadczam, że Dostawca nie jest powiązana/y z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostawaniu z dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. Niniejszym oświadczam, że Dostawca spełnia warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. |
| WARUNKI OFERTY |  |
| Przedmiot oferty (według oznaczeń Dostawcy): |  |
| Specyfikacja przedmiotu oferty: | w załączeniu Dostawca niniejszym potwierdza pełną zgodność specyfikacji przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym oraz oświadcza, że wszelkie rozbieżności w zakresie specyfikacji rozstrzygane będą na podstawie treści zapytania. |
| Termin związania ofertą: |  |
| Termin wykonania zamówienia: |  |
| Całkowita cena netto oferty obejmująca wymagany przez Zamawiającego zakres: |  |
| Całkowita cena netto instalacji odwiórowywania: |  |
| Całkowita cena netto filtra powietrza wraz z wentylatorami: |  |
| Powierzchnia tkaniny filtracyjnej w filtrze (w m2): |  |
| Ilość wentylatorów odciągowych (w szt.): |  |
| Osoba do kontaktu ze strony Dostawcy (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) |  |
| Załączniki (wymienić dokumenty załączone do formularza oferty): | Specyfikacja przedmiotu oferty |
| Miejscowość, data, podpis osoby reprezentującej Dostawcę i pieczęć Dostawcy: |  |