Książ Wlkp., dnia 20.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Dostawa linii profilowania desek podłogowych”

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Dostawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w ramach Poddziałania 1.5.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej Projektem), zapraszamy do złożenia oferty.

- Określenie zamawiającego

WALCZAK spółka jawna

ul. Dworcowa 1

63-130 Książ Wlkp.

NIP 785-16-65-737

REGON 411417176

KRS 0000004931

Adres do doręczeń listowych:

WALCZAK spółka jawna

ul. Dworcowa 1

63-130 Książ Wlkp.

Adres do doręczeń osobistych:

WALCZAK spółka jawna

Radoszkowo Drugie 35

63-130 Książ Wlkp.

Osoba do kontaktu: Marcin Walczak, marcin@walczakparkiety.pl, tel. 608 49 32 21, tel./fax 61 28 22 970

- Określenie trybu zamówienia

Niniejsze postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 
w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” z dnia 12.01.2017 r. oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Dostawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

- Adres strony internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:

- na stronie internetowej Zamawiającego - www.walczakparkiety.pl/ogloszenia

- w Bazie Konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Określenie przedmiotu zamówienia

  - Rodzaj zamówienia

dostawy

  - Przedmiot zamówienia

    - Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Kod CPV | Nazwa |
| --- | --- |
| 42642100-9 43810000-4 | Obrabiarki do obróbki drewna Urządzenia do obróbki drewna |

    - Nazwa przedmiotu zamówienia

Dostawa linii profilowania desek podłogowych

    - Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej linii profilowania desek podłogowych, 
w której skład wchodzi:

- Transporter załadunkowy do profilarki.

- Profilarka wzdłużna.

- Przenośnik łączący (profilarkę z formatyzerko-czopiarką).

- Formatyzerko-czopiarka dwustronna.

Linia ma służyć do obróbki desek podłogowych, głównie warstwowych, składających się z dębowej warstwy wierzchniej i warstwy dolnej na bazie sklejki brzozowej. Maszyny powinny mieć także możliwość profilowania dębowych desek podłogowych litych.

Wymagania dla linii profilowania:

- wymiary obrabianych elementów:

grubość: od 12 do 25 mm lub więcej

szerokość (po obróbce, szer. bez wypustu): od 90 do 300 mm lub więcej

długość: od 450 do 2600 mm lub więcej

- wymagane dokładności obrobionego elementu:

dokładność równoległości: ±0,05 mm/mb lub większa dokładność

dokładność obróbki pionowej/łączeń: ±0,03 mm/ lub większa dokładność

- posuw profilarki wzdłużnej oraz formatyzerko-czopiarki realizowany za pomocą dolnego precyzyjnego łańcucha na łożyskach

- profilarka wzdłużna oraz formatyzerko-czopiarka wyposażona w system docisku górnego umożliwiający jego regulację w strefach obróbki elementów

- posuw profilarki wzdłużnej oraz formatyzerko-czopiarki umożliwiający obróbkę elementów delikatnych lub lakierowanych bez zarysowań

- łańcuch posuwowy profilarki wzdłużnej bez zabieraków

- prędkość posuwu profilarki wzdłużnej regulowana, do 40 m/min lub więcej

- prędkość posuwu formatyzerko-czopiarki regulowana, do 25 m/min lub więcej

- profilarka wzdłużna oraz formatyzerko-czopiarka wyposażona w zespoły obróbcze wykorzystujące precyzyjne elektrowrzeciona

- profilarka wzdłużna wyposażona w co najmniej 8 wrzecion obróbczych (co najmniej 4 wrzeciona obróbcze na stronę, 4+4); każde elektrowrzeciono o mocy co najmniej 5,2 kW i prędkości do 6000 obr/min lub więcej

- formatyzerko-czopiarka wyposażona w co najmniej 6 wrzecion obróbczych (co najmniej 3 wrzeciona obróbcze na stronę, 3+3); każde elektrowrzeciono o prędkości do 6000 obr/min lub więcej; 2 elektrowrzeciona (jedno na stronę) o mocy co najmniej 3,2 kW, pozostałe co najmniej 4 elektrowrzeciona o mocy co najmniej 5,2 kW; w przypadku zastosowania formatyzerko-czopiarki z 6 wrzecionami (3+3) maszyna musi być przystosowana do  zamocowania 2 dodatkowych wrzecion (jedno na stronę) w przyszłości

- profilarka wzdłużna oraz formatyzerko-czopiarka wyposażona w kabinę ochronną i dźwiękochłonną

- transporter załadunkowy do profilarki na bazie przenośnika taśmowego z magazynkiem elementów, zapewniający automatyczny ich załadunek do profilarki wzdłużnej

- transporter załadunkowy do profilarki lub profilarka wzdłużna wyposażona w precyzyjny system ustawienia (bazowania) elementów przed wprowadzeniem ich do profilarki

- przenośnik łączący (profilarkę z formatyzerko-czopiarką) na bazie przenośnika taśmowego, służący do automatycznego przemieszczenia elementów i połączenia profilarki wzdłużnej z formatyzerko-czopiarką w linię obróbczą

- wszystkie maszyny muszą posiadać dokumentację techniczną wraz z instrukcją obsługi w języku polskim (tłumaczenia nie wymagają schematy techniczne) i certyfikatem CE

Oferta powinna uwzględniać całkowity koszt dostawy maszyn wraz z kosztami uruchomienia oraz transportu do zakładu firmy WALCZAK sp.j. w Radoszkowie Drugim 35, 63-130 Książ Wlkp. Po stronie kupującego: rozładunek i ustawienie maszyny na stanowisku pracy, przygotowanie instalacji elektrycznej, pneumatycznej i odciągowej, pokrycie kosztów pobytu pracownika dostawcy na czas montażu i uruchomienia maszyn, przygotowanie narzędzi obróbczych.

Cenę na ofercie prosimy rozbić na cztery pozycje (cztery środki trwałe):

- Transporter załadunkowy do profilarki

- Profilarka wzdłużna

- Przenośnik łączący (profilarkę z formatyzerko-czopiarką)

- Formatyzerko-czopiarka dwustronna

    - Gwarancja

Dostawca zobowiązany jest do udzielenia na maszyny co najmniej 12-sto miesięcznej gwarancji od daty uruchomienia linii.

  - Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych

- Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

- Termin wykonania zamówienia

do 15.11.2017 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

| Warunek | Sposób oceny spełnienia warunku |
| --- | --- |
| Dostawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w punkcie 13 niniejszego zapytania | Oświadczenie Dostawcy stanowiące element formularza oferty. |
| Dostawca spełnia warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. | Oświadczenie Dostawcy stanowiące element formularza oferty. |

- Informacja na temat wadium

Zamawiający nie oczekuje wpłaty wadium przez Dostawców

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

  - Kryteria oceny oferty

- Cena – cena ryczałtowa za wykonanie całego zakresu dostawy zgodnie z zapytaniem

- Termin dostawy linii

- Gwarancja

  - Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

| Kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena | 60 % |
| Termin dostawy | 20 % |
| Gwarancja | 20 % |

  - Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

| Kryterium | Sposób oceny kryterium |
| --- | --- |
| Cena ceny w walutach obcych będą przeliczane na PLN po kursie średnim NBP z dnia wystawienia oferty | cena najniższa / cena badana * 100 punktów * 60% |
| Termin dostawy | do 30.09.2017 - 100 punktów do 20.10.2017 - 50 punktów do 15.11.2017 - 0 punktów * 20% |
| Gwarancja liczona od daty uruchomienia linii przy zastrzeżeniach gwarancyjnych do pracy dwuzmianowej przyjmuje się, że linia będzie pracować na jedną zmianę przy zastrzeżeniach gwarancyjnych do ilości przepracowanych godzin roboczych przyjmuje się, że linia będzie pracować 130 godzin miesięcznie | 24 miesiące lub więcej– 100 punktów niemniej, niż 18 miesięcy, a mniej, niż 24 miesiące– 40 punktów niemniej, niż 12 miesięcy, a mniej, niż 18 miesięcy– 0 punktów * 20% |

- Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć pod adresami podanymi w punkcie 1 niniejszego zapytania listownie lub osobiście w dni robocze w godzinach od 7:00 do 16:00

Oferta musi wpłynąć do dnia 21.08.2017 r., do godziny 10:00

- Termin związania ofertą

nie krócej, niż do 05.09.2017

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających i dodatkowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych.

- Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.

Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.

Kopertę należy opisać:

- nazwą i adresem dostawcy

- nazwą i adresem zamawiającego

- adnotacją „OFERTA”

- nazwą przedmiotu zamówienia

- adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”

- Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są dostawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- pozostawaniu z dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Dostawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem.

- Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do umowy.

Załącznik nr 1. Wzór oferty

| ZAMAWIAJĄCY |  |
| --- | --- |
| Zamawiający: | WALCZAK spółka jawna ul. Dworcowa 1 63-130 Książ Wlkp. |
| Przedmiot zamówienia: | Dostawa linii profilowania desek podłogowych |
| DOSTAWCA |  |
| Nazwa Dostawcy: |  |
| Adres Dostawcy: |  |
| Oświadczenia: | Niniejszym oświadczam, że Dostawca nie jest powiązana/y z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostawaniu z dostawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. Niniejszym oświadczam, że Dostawca spełnia warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. |
| WARUNKI OFERTY |  |
| Przedmiot oferty (według oznaczeń Dostawcy): |  |
| Specyfikacja przedmiotu oferty: | w załączeniu Dostawca niniejszym potwierdza pełną zgodność specyfikacji przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym oraz oświadcza, że wszelkie rozbieżności w zakresie specyfikacji rozstrzygane będą na podstawie treści zapytania. |
| Termin związania ofertą: |  |
| Całkowita cena netto oferty obejmująca wymagany przez Zamawiającego zakres: |  |
| w tym w rozbiciu na poszczególne środki trwałe: |
| Całkowita cena netto transportera załadunkowego do profilarki: |  |
| Całkowita cena netto profilarki wzdłużnej: |  |
| Całkowita cena netto przenośnika łączącego (profilarkę z formatyzerko-czopiarką): |  |
| Całkowita cena netto formatyzerko-czopiarki dwustronnej: |  |
| Termin dostawy linii: podany w formie: do dzień.miesiąc.rok |  |
| Okres gwarancji na linię od daty jej uruchomienia: |  |
| Osoba do kontaktu ze strony Dostawcy (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) |  |
| Załączniki (wymienić dokumenty załączone do formularza oferty): | Specyfikacja przedmiotu oferty |
| Miejscowość, data, podpis osoby reprezentującej Dostawcę i pieczęć Dostawcy: |  |